Приложение № 2

към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.   Информация за контакт с възложителя:

1.  Име, местожителство, гражданство на възложителя

Мирослав Николов Найденов, с българско гражданство, в качеството му на управител на “Северозапад-2016” ООД, с. Липница, ул. „Христо Ботев” № 13, община Мизия, област Враца, ЕИК 204108185

(физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

2.   Пълен пощенски адрес

С. Липница, ул. „Христо Ботев” № 13, община Мизия, област Враца

3.   Телефон, факс и e-mail

Тел: 0893343898, e-mail: tishomix@gmail.com

4.   Лице за контакти

Тихомир Добрев

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

Предметът на проекта е временно поставяне на модулен  обект за преработка с капацитет 2000 л. мляко дневно. Обектът ще е разположен на предварително съгласувана с гл. архитект на общината, ПИ № 081038 в землището на с. Търнава местността „Туланеца”, със ЗП 82 кв.м, по плана на с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца.

Производствената сграда се състои от четири части, конструктивно и технологично свързани, с общи габаритни размери 6,80 х 18,120 метра. Общата площ на обекта е 120 кв.м. Предвидени са площадки за съхранение на суроватката, отделена при производството на кашкавал и сирене, както и площадка за прием на суровото мляко. Височината на модулите е 2,70/ 2,90 м. Те са изградени от метална конструкция със заварени квадратни и правоъгълни дебелостенни тръби. Има подсилена метална решетка на пода от тръби с правоъгълен профил 40 х 60 мм. Над решетката е положен хидрофобен шперплат 21 мм и саморазливен под. Предвидени са нужните сифони и наклони към тях. След поставяне на модулите е нужно обратните води да се заустят в предварително положен на терена канал, около тях. Ако е нужно според спецификата на канализацията на терена, битово фекалните води от санитарния възел и тези от работното помещение могат да се разделят. Да се има предвид, че отпадането на мазнини в канала е незначително – под 100 гр. дневно. Стените и таваните на халето са изградени от термопанели – за вътрешните стени 40 мм, а за външните и хладилните складове 2 пласта по 60 мм дебелина. Панелите са с прахово боядисани метални повърхности, отговарящи на условията за хладилно производство. Таванът е изграден от два пласта термопанел с метална конструкция помежду им и въздушна междина, в която са поместени всички комуникации – електро, вода, хладилни тръби, като в помещенията са предвидени само вертикални спусъци в бяла PVC тръба. Дограмата е алуминиева в бял цвят. Предвидени са комарници на всички отваряеми части на прозорците. Предвидени са защитни навеси на входовете и изходите на обекта. Ъглите са покрити с профили, а в работното помещение са с антибактериални холкери. Всички фуги са попълнени с полиуретан и антибактериален бял силикон. Основното количество топлина се осигурява от електрически котел с обща топлинна мощност 60 kw. Общата инсталирана ел. мощност на обекта е до 75 kw трифазна. Потребляемата моментно зависи от сезона, но е не повече от 10-15 % и пиково натоварване до 80% във времето от половин час за пастьоризация на млякото. Разходът на вода може да се раздели на два потока. Единият е около 0,2-0,4 куб.м. дневно за измиване на помещения, амбалаж и оборудване, който евентуално може да е замърсен с мазнини. Другият 0,4-0,5 куб.м. на един пастьоризационен цикъл служи за индиректно охлаждане на млякото, като водата не се замърсява и може да се използва за напояване на площи или животни. В обекта има предвидени четири хладилни помещения със съответните агрегати и автоматика. Агрегатите са прикачени към модула. Обезпечена е вентилация на санитарните и производствените помещения с интензивно отделяне на водни пари. Поради спецификата на разпределението и липсата на общи коридорни части към всички помещения, не е приложима общо обемна вентилационна система. Предвидени са осеви странични вентилатори в основното работно помещение и санитарния възел. Помещението ще се климатизира с климатична система, монтирана така, че да не насочва въздушната струя директно към открит продукт или суровина. Осигурена е и естествена вентилация. Санитарният възел и помещението за експедиция ще се отопляват при необходимост с електрически прибори. В тези помещения е осигурена и естествена вентилация. Отоплението на лабораторията също е предвидено с ел. прибор. Осигурено е естествено и изкуствено осветление.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Мобилната мандра в ПИ с идентификатор №081038 в землището на с.Търнава местността „Туланеца” ще се реализира като част от инвестиционната инициатива на възложителя за преработка на мляко.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Инвестиционното предложение има Разрешение за поставяне  №5/30.04.2018 на ПИ № 081038 в землището на с.Търнава местността „Туланеца”, със ЗП 82 кв.м, по плана на с.Търнава, община Бяла Слатина ,обл.Враца

- Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разгледани алтернативи, тъй като площадката в достатъчна степен има капацитета да поеме инвестиционното намерение, процесите в модулно изградената мандра за преработка на мляко са технологично свързани с останалите производствени процеси, предвидени в мандрата. Няма други жилищни или производствени сгради. Граничи с имоти: №081037, №081034, №081002, №000522, №081036.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

с.Търнава, община Бяла Слатина, обл.Враца, ПИ №081038; с площ 5.000 дек. при граници: №081037, №081034, №081002, №000522, №081036.

Имотът, предмет на инвестиционното проектиране, не попада в защитени територии и защитени обекти на културното наследство. Имотът не попада в елементи на Национална Екологична мрежа или в границите на защитени територии. Не се очаква замърсяване от дейността.

6.  Описание на основните процеси (по проспектни  данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от     приложение № 3 към ЗООС.

Капацитет на мандрата е 2000 л. мляко дневно. Основните технологични потоци са:

- Приемане на суровото мляко;

- Приемане на опаковки;

- Приемане на сухи съставки;

- Производство на сирене;

- Производство на кисело мляко;

- Производство на кашкавал;

Основното технологично оборудване се състои от следните машини: пастьоризационна техника, която включва пастьоризатор и установка за паренена кашкавал. Работният обем на пастьоризатора е 500 литра. Инсталираната ел. мощност за бъркалката е 0,250 kw 220 V 50 Hz.   Свободно изтичане  на суровината през изходен люк и монтирана 4Бътер-флай” клапа Ду 40. Съдържа комплект с газова отоплителна система за гореща вода и процесорно табло. Установката за парене на кашкавал е с обем 30 литра, електрическа, процесорно управляема, комплект с вана, резачка и маса. Марката е Blitz, модел V-500. Опаковъчната техника включва вакуум опаковъчна машина и опаковъчна машина за киселомляко. Вакуум опаковъчната машина е с размер на камерата за вакуум 220х280х90 мм. Дължината на залепващото острие е 200 мм. Максималният размер на вакуум торбата е 200х300 мм. Капацитетът на вакуум помпата е [m3/h] 4m3/h BOSCH. Опаковъчната машина за кисело мляко е каруселна за кофичкис диаметър 95мм, 1200 оп/час, в комплект с въздушен компресор, аксесоари. Производителността и е до 1000 кофички/час. Марката е КТ-Pack, модел AR-81. Помпеното оборудване включва помпени агрегати, за ХВП, комплектовани с рама, шлангове, пускатели и нужните накрайници. Дебит 1000-5000 л/ час, 0,75 kw 50 Hz. Марката е Unitech, модел РС 160 S. Спомагателно технологично оборудване включва маси,мивки,колички, стелажи и нужните приспособления за процеса. Резервоари и съдове, сиренарски вани по проект, техника за измиване. Хладилното оборудване включва хладилна централа, техника, автоматика, тръбопроводи, контролна апаратура. Агрегатирана система, ел. мощност 4.5 kw, 380 V, 50 Hz. Студова мощност 10-12 kw. Регулируема е автоматично. Има и самостоятелни хладилни шкафове. Хладилното стопанство за мляко е 1х1000, 2 х 500 литра. Марката e Danfos, моделът е Optima. Измиването на технологичното оборудване ще се извършва съгласно технологичната инструкция за почистване и дезинфекция на оборудването и помещенията. Използват се стандартни препарати, които не отделят задушливи или дразнещи очите и меките тъкани летливи фракции.

7.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За достъп до имота ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

8.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се предвижда строителство.

9.   Предлагани методи за строителство.

Не се предвижда строителство. Модулната мандра представлява фургон, който ще бъде позициониран в имота.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Имотът не е захранен с електроенергия, вода и канализация, като необходимите действия по проучване, проектиране и изпълнение ще се предприемат след предоставяне на изходни данни от съответните експлоатационни дружества, в съответствие с нормативните изменения.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Генерираните отпадъци от строителството и при експлоатацията на обекта ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и изискванията на Община Бяла Слатина. Смесените битови отпадъци от работещите в обекта, които ще се образуват при експлоатацията на обекта, ще се събират и извозват от собственика до контейнери на фирмата, поддържаща чистотата в населеното място.

Отпадъците, които ще се генерират от производствената дейност са течни (суроватка СЖП кат.3) и твърди/ СЖП кат.3, битови отпадъци, персонал. Като отпаден продукт от производството на сирене и кашкавал, суроватката се използва при храненето на животните в стопанството. Инвеститорът ще сключи договори и други животновъди. Отпаднали хранителни продукти по време на производствения процес се събират в края на смяната в полиетиленови торби и се съхраняват до унищожаването им извън обекта. Следват се процедурите от НАССР на обекта. Битовите отпадъци се събират в  коша и се изнасят в края на деня.   Отпадъчните води от дейността ще преминават през съоръжение (типов контейнер), в което ще  се събират отпадъчните мазнини, а пречистените води, заедно с битовите, ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Почистването на ямата и извозването им ще се осъществи от лицензирана фирма, след сключване на договор.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Инвестиционното предложение не  предвижда използване на вредни вещества, които да доведат до замърсяване на въздуха и почвите. Отпадъчните води от дейността ще преминават през съоръжение (типов контейнер), в което ще  се събират отпадъчните мазнини, а пречистените води, заедно с битовите, ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Почистването на ямата и извозването им ще се осъществи от лицензирана фирма, след сключване на договор.

13.   Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Няма такива дейности.

14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

На площадката на обекта не се извършват дейности по оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, а само събиране и временно съхранение, поради което не се изисква разрешение по реда на Чл.37 на ЗУО.

15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Няма причинено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

16.   Риск от аварии и инциденти.

Сведен до минимум при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

III.   Местоположение на инвестиционното предложение

1.   План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

ПИ с идентификатор № 081038, находящ се в.Търнава, община Бяла Слатина, област Враца. Няма други жилищни и производствени сгради. Имотът граничи с имоти с номера:  №081037, №081034, №081002, №000522, №081036.

2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Няма такива ползватели. Имотът граничи със следните имоти: №081037, №081034, №081002, №000522, №081036.

3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното намерение е с променено предназначение и е извън регулационните граници на населеното място. Категорията на земята при неполивни условия е III, съгласно одобрената КВС на с. Търнава.

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Няма такива територии и зони.

4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Няма да има въздействие върху природните ресурси.

5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не са разглеждани алтернативи.

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

Отпадъчните води от дейността ще преминават през съоръжение (типов контейнер), в което ще  се събират отпадъчните мазнини, а пречистените води, заедно с битовите, ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Почистването на ямата и извозването им ще се осъществи от лицензирана фирма, след сключване на договор.

1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Няма такива въздействия.

2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма такива въздействия.

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Няма такива въздействия.

4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Няма такива въздействия.

- Вероятност на поява на въздействието.

Няма такива въздействия.

- Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Няма такива въздействия.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Няма такива въздействия.

8.   Трансграничен характер на въздействията.

Няма такива въздействия.